# RAPEL DE ELEMENTE DE FIZICA SI FIZIOLOGIE – 1.1

## FRECVENTA (F), LUNGIME DE UNDA ( .)

domeniu audibil: 20 – 20 000 Hz

ordinul de marime al ( 0.02 m. – 20 m.

### SPECTRUL UNDELOR SONORE

sunet muzical, zgomot

sunete (componente ale spectrului) joase, medii si inalte

- SUBSTRATUL LOGARITMIC AL AUDITIEI SI SCARII dB

intensitate, nivel de putere, nivel sonor

dublarea intensitatii: crestere a nivelului in dB cu 3 dB

efecte in perceptia sunetelor (efect de mascare)

- PERCEPTIA SUBIECTIVA A TARIEI SUNETELOR

variaza in raport cu frecventa

nivelul sonor al sunetelor cu spectre diferite se compara:

- ponderand diferitele frecvente:  dB(A)

- comparand cu curbe etalon: Cz

#### ACUSTICA IN SPATIU – 1.2

- REFLEXIE SIMILARA CU LUMINA

.suprafete concave: concentrare, focalizare

suprafete convexe: difuzie

- DIFRACTIA

reflexia si “umbra” sonora sunt partiale

goluri sau fisuri oricat de mici sunt adevarate “surse sonore”

obstacole mici – traforuri (raportate la λ ) sunt “transparente” la sunet

##### RELATIA (SI CONTRADICTIA) ABSORBTIE – IZOLARE – 1.3

- CAILE DE STRABATERE (TRANSMISIE) A SUNETULUI

PRIN OBSTACOLE

- - prin porozitati si goluri

- – prin vibratii de ansamblu

DIFERENTA ABSORBTIE – IZOLARE

porozitatea:

-favorizeaza absorbtia aparenta a sunetului

-este combatuta in alcatuirile izolante (etansare)

vibratiile de ansamblu:

-sunt utile in alcatuiri fonoabsorbante (membrane vibrante)

-se combat in alcatuirile izolante (prin cresterea  masei - kg/mp)

-absorbtia = relatia spatiu – suprafata – spatiu

(coeficient de absorbtie:

raport energie absorbita/energie incidenta, ( = 0…1)

-izolarea = relatia spatiu – compartimentare –spatiu alaturat

(indice de atenuare sau izolare exprimat in mai multe variante in dB)

PRINCIPIILE ALCATUIRILOR FONOABSORBANTE - 1.4

- SUPRAFETE POROASE IN CONTACT CU SUPRAFATA SUPORT

absorbtie mai buna la frecvente medii si inalte

- PLACI POROASE DISTANTATE DE SUPORT

(asezate ca membrane vibrante)

absorbtie putin imbunatatita la frecvente joase

- MEMBRANE VIBRANTE

absorbtie mai buna la frecvente joase

MEMBRANE VIBRANTE CU MATERIALE POROASE LA INTERIOR

absorbtie imbunatatita in special la frecvente joase

REZONATORI SIMPLI SAU CUPLATI

absorbtie foarte specializata in finctie de caracteristicile geometrice

ABSORBTIE COMBINATA

alcatuiri rezonant absorbante (rezonatori cu materiale poroase)

REVERBERATIE – 1.5

efect de prelungire a sunetelor, datorit reflexiilor succesive pe suprafetele perimetrale ale spatiului (obsnuit 30 – 40 de reflexii)

- DURATA (TIMPUL) DE REVERBERATIE “T”

durata in secunde pana la scaderea sunetului reverberat cu 60 dB

- FACTORII CARE INFLUENTEAZA REVERBERATIA

- T este direct proportionala cu volumul incaperii (mc)

- T este invers proportionala cu absorbtia totala a suprafetelor perimetrale

- DE RETINUT DUBLUL EFECT AL REVERBERATIEI:

1.intarirea sunetului (marirea nivelului sonor) prin suprapunere peste sunetul (zgomotul) initial

(utila in auditie, de micsorat in protectia acustica)

2.persistenta dupa incetarea sunetului initial

(utila in auditie, indiferenta in protectia acustica)

IZOLARE SUNET AERIAN, ALCATUIRI MASIVE – 1.6

- IN TOATE CAZURILE PE PRIMUL LOC ETANSAREA

materialele poroase nu sunt izolante

- PERETI SIMPLI

- izolarea depinde de masa de suprafata exprimata in kg./mp.

- izolarea (in dB) creste proportional cu logaritmul masei (aproximativ cu

6 dB la fiecare dublare a masei)

- PERETI DUBLI

- deasemenea masa (preferabil grosimi sau materiale diferite)

- distantare pe cat posibil mai mare

- intotdeauna utila insonorizarea spatiului interior cu material poros

- CAI COLATERALE DE TRANSMISIE A ZGOMOTULUI

- datorite transmisiei vibratiilor catre si dinspre peretii si planseele alaturate, micsoreaza izolarea efectiva in medie cu 5 dB fata de determinarile facute in laborator.

- posibil, dar dificil, de redus cu ajutorul unor rezemari sau separari prin intermediul unor straturi elastice

IZOLARE SUNET AERIAN, ALCATUIRI COMBINATE SI USOARE – 1.7

principale caracteristici de urmarit in cazul alcatuirilor usoare:.

- PE PRIMUL LOC IN TOATE CAZURILE ETANSAREA

apoi in plus:

#### MASA

deci greutatea joaca in continuare un rol important

- MULTIPLICAREA

numarului de straturi (dublare, triplare)

#### ALTERNARE

(placi grele (etanse) – straturi de aer – materiale poroase)

#### SEPARARE , DESOLIDARIZARE

intre placile grele, si fata de peretii grei

cat mai putine punti solide

(interpunere de straturi elastice la montaj)

PARTICULARIZARE PENTRU USI, FERESTRE

- USI

-intai de toate tot etansarea (garnituri de etansare, multiplicare praguri)

-ingreunare (foi de usa masive)

-dublare, sasuri tampon

- FERESTRE

-etansare (preferabile ferestrele fixe)

-dublare, triplare

(atentie “termopanul” izoleaza cat un geam simplu de aceeasi greutate)

-ingrosare sticla (grosimi diferite)

SUNET TRANSMIS PRIN STRUCTURA – 1.8

o parte din sunetul aerian se transmite prin structura peretilor si planseelor adiacente, dar mult mai puternic este zomotul care se produce in contact cu structura (partile materiale) cladirii.

PRINCIPII GENERALE:

- actiune la sursa (cea mai eficienta)

- interpunere de straturi elastice.

- intrerupere totala a structurii materiale (greu de realizat)

ZGOMOT DE IMPACT

-pardoseli moi, elastice (mocheta)

-covoare PVC pe substrat elastic

-dale flotante grele sau usoare

(atentie: nici un contact solid intre dala si pereti sau planseu)

Izolarea zgomotului de impact in cazul planseelor usoare (lemn sau metal) depinde integral de sistemul constructiv de ansamblu.

INSTALATII SI ECHIPAMENTE

- -izolare la sursa

-sisteme elastice catre fundatiile echipamentelor,

-mansoane elastice la plecarea conductelor.

- prinderi elastice si etansare la traversarea peretilor

- atentie la dozele electrice ingropate din peretii usori

(nu sunt surse de zgomot dar necesita goluri in placile de gips carton)

PROTECTIE ACUSTICA, PRINCIPII – 1.9

PROTECTIE ACUSTICA:        ANSAMBLUL DE MASURI LUATE

IN SCOPUL REALIZARII UNOR SPATII CU UN CLIMAT SONOR CONFORTABIL ADICA LINISTIT

in conformitate cu documentele europene

(si in curand cu normativul specific), cerinta de protectie la zgomot

cuprinde urmatoarele conditii tehnice:

Definirea condiţiilor tehnice specifice protecţiei împotriva zgomotului

- ZGOMOT ÎN CLĂDIRI ŞI ÎN ALTE CONSTRUCŢII

1. . Protecţia faţă de zgomotul aerian provenit din exteriorul clădirii

Se caracterizează prin izolarea realizată între un spaţiu închis şi zgomotul provenit din exterior. Nivelul de zgomot din interior este influenţat şi de reverberaţia din acest spaţiu.

2. Protecţia faţă de zgomotul aerian provenit dintr-un alt spaţiu închis

Se caracterizează prin izolarea realizată între două spaţii închise adiacente, influenţată şi de reverberaţia din spaţiul de recepţie. Reverberaţia din spaţiul de emisie influenţează la rândul ei nivelul de zgomot din acest spaţiu.

Poate fi exprimată prin termenul de „izolare acustică normalizată, Dn”.

3. Protecţia împotriva zgomotului de impact

Este caracterizată de nivelul de zgomot produs de şocuri sau lovituri pe elementele materiale ale clădirii, şi propagat prin conducţie solidă. Este deasemenea influenţată de reverberaţia din spaţiul de recepţie.

Poate fi exprimată prin „nivelul zgomotului de impact normalizat, Ln”

4.1.4. Protecţia faţă de zgomotul produs de echipamentele şi instalaţiile tehnice ale clădirii se caracterizează prin nivelul de presiune acustică transmis în încăperea de recepţie şi este deasemenea influenţată de reverberaţia din această încăpere.

- Protecţia împotriva zgomotului reverberat excesiv şi zgomotului produs în spaţiul respectiv

Zgomotul în interiorul unui spaţiu este în funcţie, pe de o parte, de nivelul/nivelurile de presiune acustică a sursei/surselor de zgomot (inclusiv a zgomotului provenit din exteriorul spaţiului), de caracteristicile geometrice ale spaţiului şi pe de altă parte de coeficienţii de absorbţie acustică ai suprafeţelor perimetrale sau ai altor amenajări interioare.

Gradul de protecţie este caracterizat de durata de reverberaţie T a spaţiului, sau de aria de absorbţie echivalentă.

B. ZGOMOT ÎN MEDIUL EXTERIOR

- Protecţia mediului înconjurător faţă de zgomotul produs de surse din interiorul clădirilor şi construcţiilor, sau în legătură cu acestea.

Criteriul se referă la toate tipurile de construcţii (clădiri, locuri de recreere, complexe industriale sau construcţii inginereşti etc.).

Este caracterizată în general de nivelul de zgomot măsurat la locul de recepţie. El se exprimă printr-un indice, prin nivelul de presiune acustică ponderat A, sau adaptat în funcţie de caracteristicile zgomotului.

#### ELEMENTE ESENTIALE SI ETAPE IN PROTECTIA ACUSTICA

ETAPE DE ACTIUNE

- actiune la sursa de zgomot, in spatiile sursa de zgomot (insonorizare)

- actiune pe parcurs (controlul cailor de transmisie a zgomotului)

- actiune in spatiile protejate (insonorizare)

IN FAZA DE TEMA:

- determinarea incaperilor protejate (nivel sonor maxim acceptabil)

si a surselor de zgomot (nivel de zgomot)

STUDIU DE FEZABILITATE

realizarea unor masuri “generale”:

- indepartare, grupare surse de zgomot si spatii protejate,

- interpunerea de spatii tampon

PROIECT TEHNIC

- determinarea spatiilor in care este necesara sau recomandabila insonorizarea

- stabilirea indicilor de izolare necesari pentru compartimentarile ce separa diversele spatii (de notat ca de exemplu apartamentele sau camerele de hotel, sunt in acelasi timp spatii protejate si surse de zgomot)

- pereti: verificare la zgomot aerian (problema dificila sunt usile)

- plansee: verificare la zgomot aerian si zgomot de impact.

PROIECT (DETALII) DE EXECUTIE

- alegerea si detalierea solutiilor de compartimentari corespunzatoare,

- alegerea si detalierea suprafetelor fonoabsorbante pentru insonorizare

STUDIUL ACUSTIC (SIMPLIFICAT) PENTRU SALI DE AUDITIE

Exercitiu didactic utilizabil si in proiectarea efectiva de arhitectura.

Se iau in considerare a parametrii esentiali pentru sali mici si medii

IN FAZA DE PARTIU

- determinarea volumului -4,5 – 5.5 mc/spect., (muzica 6-8 mc/spect)

- forma in plan, practic oricare cu evitarea formelor prea regulate

- forma in sectie: preferabil panta conform curbei de vizibilitate

- inaltime mica pentru micsorare volum si reflexii rapide din tavan

- evitarea ecoului ( lungimi sau inaltimi mari) prin difuzie sau absorbtie

- ecoul de fluturare (evitare suprafete paralele in zona sursei sonore)

- evitare focalizari (curburi cu raza apropiata de dimensiunile salii)

DEFINITIVARE GEOMETRIE (PROIECT TEHNIC)

In cazul unor sali medii se urmareste eventual ca reflexiile (atat in plan cat si in sectiune) sa acopere intreaga suprafata ocupata de public

In plan

- peretii din zona din jurul sursei cu deschidere spre sala

- in mijlocul si in spatele salii pereti sau panouri “convergente”

- in cazul muzicii, reflexiile din lateral sunt foarte importante

Tavanul

- cea mai utila zona este in prima treime a salii: o “copertina” convexa poate sa furnizeze reflexii pentru intreaga zona ocupata de public.

- eventual utile panouri suspendate

STUDIUL DURATEI DE REVERBERATIE

- in functie de volum si de functiunea salii, alegerea duratei optime de reverberatie, care trebuie obtinuta la toate frecventele

- in cazul salilor polivalente se alege reverberatia cea mai mica si se va recurge la sonorizare.

- se calculeaza toate suprafetele perimetrale, numarul si tipul de scaune (auditori), intr-o prima propunere de exemplu 75% ocupare

- pentru optimizare se poate recurge la (template) tabelul xls cu baza de date aferenta (simplificata prin pastrarea a trei frecvente din 6)

- optimizare: se modifica sau se adauga suprafete sau tipuri de finisaje

- Un rezultat +/- 20% este acceptabil

POZITIONAREA FINISAJELOR – TRATAMENTE ACUSTICE

In paralel cu studiul de arhitectura interioara

- : in zona sursei (scena) suprafete cat mai reflectante

- in spatele salii (in special fundul salii), eventual si la partea superioara a peretilor si laterala a tavanului, suprafetele fonoabsorbante.